eco-line® type 8N

Wymiary i ciężar:

| Długość w m | Szerokość w m | Wysokość w m | Ciężar w kg (ok.) | Dopływ w mm | Odpływ w mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,96 m | 2,2 m | 2,2 m | 5.240 kg | Ø 160 mm | Ø 160 mm |

Dane projektowe:

| Ładunek organiczny | Dopływ | (brutto) | Dopływ | (netto) | Odpływ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BZT5 | 33,06 | kg/d | 23,14 | kg/d | < 15 | mg/l |
| ChZT | 66,12 | kg/d | 46,28 | kg/d | - |  |
| Zawiesina | - |  | - |  | < 30 | mg/l |
| NH3+NH4-N (lato/zima) | 6,61 | kg/d | 6,61 | kg/d | <2/4 | mg/l (l/z) |
| pH | 6,5- | 8,5 | 6,5- | 8,5 |  |  |
| Temperatura | >7 | oC | >7 | oC |  |  |
| brutto/netto: dopuszczalne przed /po osadzaniu mechanicznym |
| Osadzanie mechaniczne | (zalecane) | Ładunek hydrauliczny | Ścieki komunalne |
| Objętość całk. (z chem.) | 67,5 m3 | Ilość ścieków/dobę | 137,7 m3 |
| Objętość całk. (bez chem.) | 59,2 m3 | Ilość ścieków/godz. | 13,7 m3 |
| Objętość osadzania | 34,4 m3 | Max. ilość w 1godz./d (z/bez chem.) | 4,0 / 6,3 l/s |
| Prod. osadu. z chemią /w czasie | 33,1m3 | Całk. zużycie energii | 4,25 kWh |
| Prod. osadu. bez chemii /w czasie | 24,8 m3 | Typ sprężarki: Busch DINGO | WD 0050 AP |
| Częstotliwość opróżniania /rok | 12 razy | Osadz. wtórne z chem.: Hydrotech | Type 803 |
| Podział komór osadnika (w %) | 50-25-25 | Osadz.wtórne bez chem.: Hydrotech | Type 803 |